## Slide 1
报 告 人：李祖宇
指导教师：魏鹏 副教授
报告日期：2016年12月26日
Python与SiPESC
之学习笔记

## Slide 2: 目录
学习任务与基础
拓扑优化—从Matlab到Python
Python驱动的SiPESC有限元分析
算例验证与心得总结
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

## Slide 3: 目录
学习任务与基础
拓扑优化—从Matlab到Python
Python驱动的SiPESC有限元分析
算例验证与心得总结
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

## Slide 4: 学习任务与基础
编程能力基础：
精通Matlab面向过程的程序编写
无Python语言基础
无面向对象的程序编写基础
特征 | 原有程序 | 目标程序
编程语言 | Matlab | Python
建模 | 代码定义、 Abaqus 模型导入 | 代码定义、 商用软件模型导入
有限元求解 | Matlab自编程序 | SiPESC
可视化 | Matlab自编程序 | SiPESC （等高线/面提取）
实现结果
Python
商用软件模型导入
SiPESC
Python自编程序 （pyplot.contourf）
程序基础：
关于RBF参数化水平集拓扑优化的88行Matlab程序
张力丹同学提供的testfunctionfem_01.py、TestOptFEMS.py
梅帅博士提供的SiPESC平台的Win32绿色版、安装版

## Slide 5: 目录
学习任务与基础
拓扑优化—从Matlab到Python
Python驱动的SiPESC有限元分析
算例验证
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

## Slide 6: 拓扑优化—从Matlab到Python
Python，解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言
Numpy、Scipy数值计算库  Matlab科学计算
matplotlib  Matlab可视化

## Slide 7: 拓扑优化—从Matlab到Python
VS
免费的轻量版Matlab
水平集函数初始化
径向基函数初始化
优化循环初始化及参数设定
各单元等效弹模计算
收敛曲线、拓扑结果的可视化
收敛判断
拉格朗日乘子计算
水平集函数演化
矢量化编程不如Matlab简洁

## Slide 8: 目录
学习任务与基础
拓扑优化—从Matlab到Python
Python驱动的SiPESC有限元分析
算例验证与心得总结
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

## Slide 9: Python驱动的SiPESC有限元分析
Software Integration Platform for Engineering and Scientific Computation
工程与科学计算集成化软件平台
大连理工大学运载工程与力学学部/工业装备结构分析国家重点实验室
钟万勰院士、程耿东院士为团队研发顾问
主要成员：张洪武、陈飙松、李云鹏、张盛等
基于“平台（微核心）+ 插件”的体系结构
微核心：其核心系统实现插件的管理及调度功能
插件：所有实际功能均采用插件实现
支持主流二次开发技术(动态库、模块接口、脚本语言、数据格式兼容)
目前平台支持的脚本有JavaScript和Python
资料来源：http://www.sipesc.org/

## Slide 10: Python驱动的SiPESC有限元分析
SiPESC平台界面
资料来源：http://www.sipesc.org/
脚本代码编辑器
插件说明
脚本输出窗口
SiPESC.ENGDBS (工程数据库管理系统)
面向大规模计算中的多类型数据、大数据块（如总刚度阵）管理设计实现了数据库管理系统，提供了数据管理的统一接口；实现了数据存贮管理、动态扩展和检索技术；已实现TB量级的数据测试。
SiPESC.FEMS (开放式结构有限元分析系统)
基于工程数据库与插件技术设计开发出开放式结构有限元分析系统，具有大规模有限元模型管理能力；设计了如节点排序、约束处理、局部坐标转换、单元刚度计算、载荷计算、求解器等各类模块的扩展接口，实现了功能动态扩展。

## Slide 11: Python驱动的SiPESC有限元分析
SiPESC软件体系结构
图片来源：陈飙松, 李云鹏, 陆旭泽. 基于SiPESC平台的Python扩展模块开发[J]. 计算机辅助工程, 2014, 23(6):97-102.
Python 扩展模块的运行流程

## Slide 12: Python驱动的SiPESC有限元分析
导入所需的Python模块
模型文件及路径设定

## Slide 13: Python驱动的SiPESC有限元分析
创建所需的功能拓展及对象
数据库初始化

## Slide 14: Python驱动的SiPESC有限元分析
模型数据初始化
从第三方文件中导入模型数据到数据库

## Slide 15: Python驱动的SiPESC有限元分析
定义优化循环外的前处理流程--含原始单刚计算
定义优化循环内的荷载与反力计算(依赖于更改后的单刚)、
总刚组装、方程组求解等流程

## Slide 16: Python驱动的SiPESC有限元分析
定义优化循环外的后处理流程
有限元前处理各流程依次计算
有限元求解各流程依次计算
有限元后处理各流程依次计算

## Slide 17: Python驱动的SiPESC有限元分析
从数据库中获取有限元模型信息

## Slide 18: Python驱动的SiPESC有限元分析
从数据库中获取各单元的初始材料参数

## Slide 19: Python驱动的SiPESC有限元分析
优化循环中部分数据的清理

## Slide 20: Python驱动的SiPESC有限元分析
优化循环中对有限元模型的修改

## Slide 21: Python驱动的SiPESC有限元分析
单元应变能的计算

## Slide 22: 目录
学习任务与基础
拓扑优化—从Matlab到Python
Python驱动的SiPESC有限元分析
算例验证与心得总结
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

## Slide 23: 算例验证
平面应力结构尺寸：6030×1
网格：Q4单元, 60×30
材料：E=1, Emin=1e-9, ν=0.3
体积分数上限：50%
F = -100
Matlab程序第60步结果
Python程序第60步结果
Python程序第60步结果
（速度场归一化，并调整乘子）

## Slide 24: 心得总结
Python：
Matlab矢量化编程的句式，基本均可通过Numpy库得到“翻译”，但简洁度下降，且需注意行列优先的不同
Matlab稀疏矩阵的存储及其线性方程组求解，可通过Scipy库实现，且其支持更丰富的稀疏存储格式
Python作为编程语言的通用性、实用性比Matlab更强，更利于学生未来的科研或工作发展
SiPESC：
调用SiPESC的脚本代码已规范化，可通过示例的参照快速上手
支持从Patran的bdf、ANSYS的cdb、ABAQUS的inp文件中导入有限元模型，工程实用性更强
可人工定义有限元分析流程，只在优化循环内进行总刚组装及其后的流程，减少部分流程的重复计算
若SiPESC拓展未提供某项结果如单元体积的读取，需要用户自行编程，循环地从数据库中读取各单元的节点组成、各单元的单元类型以及各节点的坐标，再进行几何体的体积计算。对解释性语言Python来说，这一过程未免过于耗时。建议参考ABAQUS的Python二次开发，提供更多的结果读取与修改接口。

## Slide 25
谢 谢 ！